## Slide 1
* AIMELO PRESENTS *
Taalmodellen op een goedkoop touchscreen
Een LLM die verhaaltjes schrijft en een barista die terugpraat —
100% lokaal op een ESP32-S3, geen cloud, geen internet.
Dimitri Hilverda · AiMELO show & tell · woensdag 12 augustus 2026
Notes: Welkom. Vanavond: hoe ver kom je met AI zonder cloud? Antwoord: verrassend ver, op een board van een paar tientjes. Twee demo's op tafel, aan het eind mag iedereen zijn eigen board flashen.

## Slide 2
01 / het idee
Alles roept cloud. Dit ding niet.
Elke AI-demo begint tegenwoordig met een API-key. Maar hoe klein kan een taalmodel zijn dat nog écht iets doet?
Dit project (op basis van slvDev/esp32-ai, MIT) draait een compleet transformer-taalmodel op een microcontroller — inclusief touchscreen-UI, spraak en een Amiga-easter-egg.
28,9M
parameters,
4-bit gequantiseerd
~€30
compleet board,
scherm + touch + speaker
0
bytes naar de cloud
7,5
tokens per seconde,
live op het scherm
"geen gelul, gewoon bouwen"
Notes: Framing: dit is geen product, het is een antwoord op de vraag hoe klein 'echte' AI kan. Het board ligt op tafel en draait terwijl we praten.

## Slide 3
02 / de hardware
Guition JC3248W535C — meer board dan de prijs doet vermoeden
CPU
ESP32-S3, 2 kernen op 240 MHz (beide voluit aan het rekenen)
Geheugen
512 KB SRAM + 8 MB PSRAM + 16 MB flash
Scherm
3.5" IPS 480×320, capacitieve touch (één chip doet beide)
Audio
NS4168 I2S-versterker + speakerconnector, microSD-slot
Stroom
USB-C, of snoerloos op een LiPo (laadchip zit erop)
ter vergelijking
8 MB
werkgeheugen: minder dan een lange WhatsApp-video. Daar draait het hele model in.
Notes: Board doorgeven aan het publiek. Benadruk: dit is standaard AliExpress-spul, niks custom.

## Slide 4
03 / de truc
Hoe pers je 28,9M parameters in een microcontroller?
Per-Layer Embeddings (uit Google's Gemma 3n): 25M parameters staan als opzoektabel in flash — per token wordt maar ~450 bytes daarvan aangeraakt. Plaatsing volgt lees-frequentie:
FLASH 16 MB
PLE-tabel + embeddings
1× per token, één rij
PSRAM 8 MB
int8-gewichten + KV-cache
1× per positie
SRAM 512 KB
activaties + normen
vele keren per token
sneller ↑
94 ms
rekenwerk per token
4-bit
gewichten in flash,
int8-activaties
Notes: Kernidee: niet alles hoeft in RAM. Wat zelden gelezen wordt mag traag zijn. De embeddings-tabel is 85% van het model en wordt per token maar voor één rij gelezen.

## Slide 5
04 / demo 1
TinyStories — kies een thema, krijg een verhaal
kies je verhaal:
verrassing
robot
prinses
draak
puppy
computer
Prompt per thema — 'robot' en 'dragon' zijn eigen tokens, dus het model kent die werelden
Top-k-sampling: elk verhaal is uniek, ook binnen een thema
Stopt op zijn eigen einde (het model zegt zelf 'klaar' met een end-of-text-token)
Tekst scrollt mee, verhaal blijft staan tot je tikt
45 s niks doen? Dan kiest het board zelf — de demo vermaakt zichzelf
Notes: LIVE: board pakken, thema laten kiezen door iemand uit het publiek. Verhaal duurt ~20 sec.

## Slide 6
05 / de easter egg
Cracktro-modus: het verhaal als Amiga-intro
ONCE UPON A TIME...
Verhaal klaar? Dan wordt het herafgespeeld als demoscene-intro: sine-scroller, copper bars, sterrenveld — en de Boing Ball
Chiptune streamt van de SD-kaart terwijl de animatie draait
Kan pas ná het genereren: dan zijn beide CPU-kernen vrij en loopt het op ~30 fps
Hommage aan Fairlight & Red Sector — de eerste 'demos' draaiden ook op te weinig hardware
Notes: LIVE: cracktro aanzetten. Geluid aan. Dit is de wauw. Vertel: de wave-formule, de bal is per-pixel op een bol gemapt, alles realtime.

## Slide 7
06 / demo 2
Barista — de AI die alléén over espresso kan praten
Vraag-antwoordmodel met een asymmetrisch vocabulaire:
het LEEST 8.057 tokens (vrije Engelse vragen via het on-screen keyboard), maar kan maar 854 woorden SCHRIJVEN — een vast espresso-alfabet.
Geen cijfer-tokens → kan geen "zet 'm 2 stappen fijner" verzinnen
Woorden buiten het domein zijn letterlijk onuitspreekbaar — hallucineren op onderwerp is by design onmogelijk
8,7 woorden/sec, antwoord in ±4 seconden
Q: how do i make my espresso stronger?
A: if the machine asks you to clean it, do that first and do it as the manual gives it, with the approved products. whats your machine model?
— letterlijk antwoord van het board (serial capture)
Notes: LIVE: iemand een vraag laten typen op het scherm. Engels! Uitleg asymmetrisch vocab = het model klein EN veilig.

## Slide 8
07 / spraak
En hij práát — zonder text-to-speech
Echte TTS past niet op dit board. Maar het model kan maar 854 woorden zeggen...
dus alle 854 staan als audio-sample op de SD-kaart. Antwoorden = samples achter elkaar plakken via de I2S-versterker.
Dezelfde vocabulaire-truc die het model klein houdt, geeft het een stem
Woord verschijnt op het scherm op het moment dat het klinkt
Volumeknoppen op het scherm, instelling onthouden na reboot
Toetskliks en een opstart-chime — allemaal van SD, alles optioneel
854
woord-samples
op de SD-kaart
18 MB
audio — kaart is
512 MB, zat ruimte
16 kHz
mono, direct
naar de versterker
~3 W
class-D ampje,
speaker van €2
Notes: LIVE: barista een vraag laten beantwoorden MET geluid. Punchline van de avond: de beperking (854 woorden) is juist wat spraak mogelijk maakt.

## Slide 9
08 / lessen
Wat het board ons onderweg leerde
RESET
De klassieke serial-reset doet niets op native USB — de watchdog-reset van esptool wél. Uur kwijt, nooit meer vergeten.
40 MHz
QSPI op volle snelheid + LLM op de PSRAM-bus = lime tekst die wit/roze flikkert. Bits flippen echt. Klok omlaag, klaar.
TOUCH
De touch-chip blijft rapporteren zolang je vinger ligt. Elke schermwissel had een 'vergeet oude events'-stap nodig — drie keer dezelfde bug gevonden.
EINDE
Verhalen eindigden mid-zin: niemand luisterde naar het end-of-text-token van het model. Nu wel, en alles werd beter.
Notes: Maker-publiek smult hiervan. Alle vier zijn echte debugsessies van deze week.

## Slide 10
09 / zelf doen
Flash je eigen board — vanuit je browser
Alles staat open source op GitHub: firmware, tools, en deze presentatie.
De site heeft een web-flasher (Chrome/Edge + USB-kabel, geen toolchain) en een live demo van de UI — inclusief de cracktro, in je browser.
dimitrihilverda.github.io/esp32-ai-aimelo
github.com/dimitrihilverda/esp32-ai-aimelo · board: zoek "JC3248W535C" (±€30)
scan → flasher + live demo
Notes: QR laten staan. Wie een board heeft: flashen kan nu meteen. Speaker en SD-samples zijn optioneel, staat op de site.

## Slide 11
* GREETINGS TO AIMELO ALMELO *
Vragen? Of gewoon een verhaaltje tikken op het board.
Volgende project: een Nederlandstalig mini-model trainen?
De trainingspipeline zit al in de repo...
Notes: Teaser voor een volgende woensdag: samen een NL TinyStories-model trainen. Board blijft liggen om te spelen.

## Slide 12
backup / doorvragers
Backup: waar gaan de 94 ms per token heen?
Chart: 
| input (embeddings) | PLE-lagen | FFN | attention | output-head
ms per token | 2.2 | 6.3 | 6.4 | 20.6 | 58.6
62% is de output-head: logits voor 25.353 tokens = 1,6 MB int8 door PSRAM van 60,7 MB/s. Bandbreedte-begrensd — de CPU wacht op bytes.
De 25,2M-parameter PLE-tabel zit in 'input': ~0,12 ms. 87% van het model, 0,1% van de tijd.
Daarom: dual-core splitst elke scan, en int8-staging voorkomt per-token unpacken (kwaliteit: ppl 11,93 → 11,94).
"Een snellere CPU helpt hier bijna niet —
sneller geheugen wel."
Notes: Alleen laten zien als iemand doorvraagt over performance. Bron: LLM_PROFILE-output van het board zelf (input 2.2 / attn 20.6 / ffn 6.4 / ple 6.3 / head 58.6). Bandbreedtes gemeten door de upstream-auteur: PSRAM 60,7 MB/s, SRAM 240 MB/s, flash-rij 20,3 us.